ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

## Α1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ |  |  |  |
| Α1 | Οι μεταλλικές κατασκευές είναι από στοιχεία χάλυβα ποιότητας S235 τουλάχιστον, άριστης ποιότητας και αντοχής. Χρησιμοποιούνται λαμαρίνες και λοιπές διατομές καθαρές χωρίς παραμορφώσεις, ατέλειες ή άλλα ελαττώματα από το εκάστοτε κατάλληλο κράμα, μορφές και διαστάσεις όπως προσδιορίζονται στην προτεινόμενη μελέτη. Βιομηχανοποιημένα προϊόντα, όπως βίδες, μπουλόνια, βύσματα στήριξης, ειδικές διατομές, παρεμβύσματα κλπ φέρουν χαρακτηριστικά σύμφωνα με την μελέτη. Οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων της φέρουσας κατασκευής καθώς και οι συνδέσεις των επί μέρους στοιχείων μεταξύ τους θα οριστούν στα κατασκευστικά σχέδια του κατασκευαστή (shop drawings). Στη συναρμολόγηση όπου υπάρχει συγκόλληση πρέπει να είναι άριστη για να αποφεύγονται οι κάμψεις του σκελετού. Οι βάσεις των φερουσών μεταλλικών κατασκευών των προθηκών φέρουν οπωσδήποτε πόδια-ρεγουλατόρους βαρέως τύπου. - Η επιλογή των υλικών είναι τέτοια ώστε μεταξύ τους να μην αναπτύσσονται βλαπτικές αλληλεπιδράσεις όπως πχ. ηλεκτρολυτικά η γαλβανικά φαινόμενα κλπ. - Σχετικά με τις διατομές δομικού χάλυβα, λαμαρίνες, λάμες κλπ βλέπε ειδικές προδιαγραφές και τα σχέδια. - Χρησιμοποιείται ανοξείδωτος χάλυβας (χρωμονικελιούχος) για χρήση στο εξωτερικό ή το εσωτερικό του κτιρίου με τελείωμα Ματ ή Σατινέ. - Χρησιμοποιείται αλουμίνιο κατάλληλο για δομικές εφαρμογές, σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα του Ε.Λ.Ο.Τ. - Χρησιμοποιούνται εκτονούμενα βύσματα αναγνωρισμένου κατασκευαστή από ολοκληρωμένο σύστημα που θα περιλαμβάνει βύσμα ανθεκτικό στην σκουριά και την διάβρωση και αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι αντίστοιχο της κατασκευής στήριξης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α2 | Οδηγοί - μηχανισμοί ανοίγματος κρυστάλλων. Σε καμία περίπτωση τα κρύσταλλα δεν θα αφαιρούνται με βεντούζες. Τα κρύσταλλα των κατασκευών ανοίγουν με τους εξής τρόπους: - Με ανακλινόμενο και κυλιόμενο (συρόμενο) μηχανισμό δύο κινήσεων. - Με ανοιγόμενο μηχανισμό μετακινούμενου άξονα περιστροφής. - Με ανοιγόμενο μηχανισμό μικρού πύρου περιστροφής. - Με ανακλινόμενο υδραυλικό σύστημα με βραχίονες. - Με μηχανισμό ανύψωσης (έμβολα κλπ). Ο μηχανισμός ανοίγματος και το ανοιγόμενο τμήμα που αυτός φέρει θα είναι ικανός να λειτουργεί χωρίς παραμορφώσεις κατά την επαναλαμβανόμενη χρήση του, στοιχείο το οποίο πρέπει να προκύπτει από σχετική πιστοποίηση ή εγγύηση του κατασκευαστή η οποία ποσοτικά προκύπτει-προσδιορίζεται από την αναγωγή φέρουσα ικανότητα μηχανισμού/αριθμό ανοιγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Α3 | Γυάλινα μέρη. Τα γυάλινα μέρη των κατασκευών θα είναι από αντανακλαστικό extra clear (υπέρλευκο) laminated (πολυστρωματικό) γυαλί, πάχους τουλάχιστον 10 mm (6+4+0,76 μεμβράνη PVB) με εσωτερικό φίλτρο UV, εκτός από όπου αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια και τις προδιαγραφές των κατασκευών. Σύμφωνα με τις παραδοχές της μελέτης ως ελάχιστες αποδεκτές τιμές των παραγόντων που καθορίζουν περαιτέρω τα τεχνικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των κρυστάλλων ορίζονται: α) ο δείκτης διαπερατότητα φωτός (LT≥96%), β) ο δείκτης ανακλαστικότητας (LRe≤1,7%), και γ) ο αποκλεισμός της UV ακτινοβολίας σε ποσοστό (UV stop≥99%) . Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην προσαρμογή του γυαλιού στο μεταλλικό συρόμενο μηχανισμό καθώς και στην συναρμογή διαφορετικών τεμαχίων γυαλιού, ιδιαίτερα στις κατασκευές, όπου οι κρυστάλλινες όψεις πρέπει να δίνουν την εντύπωση συνεχούς κρυστάλλινης επιφάνειας. Οι ενώσεις θα είναι πλήρως στεγανωμένες με ειδικά μονωτικά υλικά ή εξαρτήματα και όχι κολλήσεις με λάμπα UV. | ΝΑΙ |  |  |
| Α4 | Ξύλινα μέρη προθηκών. Στον εκθεσιακό χώρο των προθηκών αποκλείονται οι μοριοσανίδες τύπου ΜDF και ξύλα που εκπέμπουν επιβλαβή οξέα (VOCS) - κόλλες και υλικά στεγανοποίησης με ουσίες όπως οξικό, μυρμηκικό οξύ, φορμαλδεϋδη, κ.α., Όπου κατ’ ανάγκη χρησιμοποιούνται τα ανωτέρω υλικά επιβάλλεται να μονωθούν με ακρυλικό βερνίκι με μηδενικό VOC η ειδικό ύφασμα π.χ.CCI ώστε να μην υπάρξουν αλληλεπιδράσεις με τα έργα. Δεν χρησιμοποιούνται λαδομπογιές και χρώματα που είναι τοξικά και επιβλαβή για τα εκθέματα. Για τα ξύλινα τμήματα των κατασκευών εκτός προθηκών ο μόνος αποδεκτός τύπος μοριοσανίδας που χρησιμοποιείται σε κατασκευές είναι το MDF-ZF αρίστης ποιότητας, το χαμηλότερο σε περιεκτικότητα φορμαλδεϋδης με άριστη λείανση στις τομές τους. Τα επιμέρους τμήματα της κατασκευής φέρουν φαλτσογωνία 45 μοιρών και άριστη λείανση. Η τελική επιφάνεια των MDF-ZF φέρει μονωτικό επίχρισμα, μη τοξικό, για παντελή αποκλεισμό έκλυσης φορμαλδεϋδης-υγρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Α5 | Βαφές. Το αστάρωμα της βαφής των κατασκευών γίνεται με αστάρι μετάλλου ικανού πάχους και περιεκτικότητας σε χρώμα περίπου 60% κατ’ όγκο. Οι βαφές είναι μη ανακλαστικού τύπου, που δεν αποβάλλουν χημικές ουσίες. Η σκληρότητα της τελικής βαφής είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα τις προδιαγραφές DIN 53153, η αντοχή σε νερό σύμφωνη με το πρότυπο ISO 2812-2:2007 με ISO 1521/1971 και η αντοχή σε διάβρωση σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα ASTMB 17-64, όπως έχουν επικαιροποιηθεί και ισχύουν ή άλλα αντίστοιχα διεθνή (ISO) και ευρωπαϊκά (EN)... Ο χρωματισμός των ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών ως προς την απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ θα καθοριστεί έπειτα από δειγματισμό. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την τελική βαφή- απόχρωση των επιφανειών των τοίχων εκθεσιακών χώρων που δεν καλύπτονται από προθήκες, κατασκευές, κλπ | ΝΑΙ |  |  |
| Α6 | Στεγανωτικά υλικά. Τα στεγανωτικά υλικά είναι δύο συστατικών, εξαιρετικά ελαστικά, αδιαφανή και χημικά ουδέτερα. Έχουν πολύ καλές ιδιότητες συγκόλλησης και δεν πρέπει να παρουσιάζουν τριχοειδείς γραμμώσεις σε καμιά περίπτωση. Επίσης κατασκευάζονται κατά τα διεθνή πρότυπα DIN 18545-E και DIN18540 και κατά DIN 52455 για την ελαστικότητα τους ενώ κατά DIN 52452 για την ρευστότητά τους, όπως έχουν επικαιροποιηθεί και ισχύουν ή άλλα αντίστοιχα διεθνή (ISO) και ευρωπαϊκά (EN). Σε περίπτωση που πρέπει να στεγανοποιηθούν κινητά με σταθερά μέρη (περίπτωση κινητής γυάλινης πόρτας) το μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι το φυσικό καουτσούκ ή άλλο ισοδύναμο υλικό άριστης ποιότητας και εφαρμογής. | ΝΑΙ |  |  |
| Α7 | Παθητικό σύστημα ελέγχου μικροκλίματος με απαίτηση ελέγχου σχετικής υγρασίας μέσω ρυθμιστή υγρασίας τύπου art-sorb ή άλλο ισοδύναμο όπου απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα και τα σχέδια της μελέτης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α8 | Ενεργητικό σύστημα ελέγχου μικροκλίματος με ατομική μονάδα σε 47 προθήκες. | ΝΑΙ |  |  |
| Α9 | Σύστημα ψηφιακής καταγραφής της θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας στο εσωτερικό. όλων των προθηκών. Το σύστημα αποτελείται από ψηφιακούς αισθητήρες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας που τοποθετούνται σε κάθε προθήκη και μεταδίδουν ενσύρματα ή ασύρματα τα στοιχεία καταγραφής σε πραγματικό χρόνο σε κεντρικό σύστημα ελέγχου. Η ακρίβεια των μετρήσεων της θερμοκρασίας είναι ± 0,5 °C για θερμοκρασίες από 5 °C έως 45 °C και της σχετικής υγρασίας είναι ±2,5% για τιμές από 10% έως 90%. Το σύστημα θα διαθέτει λογισμικό για τη συγκέντρωση των δεδομένων, την καταγραφή τους, τη δημιουργία εκτυπώσεων και την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ενημέρωσης προς το διαχειριστή, όταν οι τιμές των εσωκλιματικών συνθηκών κάποιας προθήκης βρεθούν εκτός των προκαθορισμένων ορίων. | ΝΑΙ |  |  |
| Α10 | Ασφάλεια προθηκών. Ο εκθεσιακός εξοπλισμός που φιλοξενεί μουσειακά εκθέματα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με μηχανικό σύστημα ασφάλειας και stop σταθεροποίησης για το άνοιγμα και κλείσιμο του κινητού τους τμήματος που εξασφαλίζει τη στεγανότητα του κεντρικού τμήματος της προθήκης. Θα αξιολογηθούν, ο τρόπος ασφάλισης και απασφάλισης των προθηκών, καθώς και η ευχέρεια χειρισμού. Η ασφάλιση / απασφάλιση εξασφαλίζεται από κρυφή/ες κλειδαριές ασφαλείας κυλινδρικού τύπου 11 δίσκων ήάλλου ανώτερου βαθμού ασφαλείας, με δυνατότητα ομαδοποίησης των κλειδαριών ανά όροφο ή/και αίθουσα ή/και εκθεσιακή ενότητα. Ειδικά στην περίπτωση τοποθέτησης μηχανικής κλειδαριάς, επιβάλλεται η τοποθέτηση και μαγνητικών επαφών (πομπών) συμβατών με το ασύρματο σύστημα ασφάλειας του μουσείου, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι διασυνδεδεμένο με το Κέντρο Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ) του ΥΠ.ΠΟ.Α, ώστε να υπάρχει επιβεβαίωση ή ενημέρωση ότι η προθήκη έχει ασφαλίσει, πληροφορία η οποία εκτός του να σημαίνεται ηχητικά (alarm) μπορεί επίσης και να οπτικοποιείται σε monitor στο κέντρο ελέγχου του μουσείου (control room) ή σε άλλο τερματικό στην έδρα της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση χρήσης μη μηχανικής κλειδαριάς, εκτός του ότι πρέπει να υπάρχει επιβεβαίωση ή ενημέρωση ότι η προθήκη έχει ασφαλίσει, πληροφορία η οποία θα σημαίνεται ηχητικά (alarm), απαραίτητη είναι η συμβατότητα του συστήματος ασφάλισης της προθήκης και η επικοινωνία με το ασύρματο σύστημα ασφαλείας του μουσείου το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με το ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ. | ΝΑΙ |  |  |
| Α11 | Φωτισμός προθηκών ΦΠΡΟ1. Σύστημα φωτισμού με κατευθυνόμενους προβολείς τύπου LED σε ράγα: Α. Η Ροηφόρος ράγα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο διατομής ≤ 10 Χ 10mm και μήκους από 1 έως 3 μέτρα. Το μήκος της καθορίζεται από το μέγεθος της κατασκευής (προθήκη, ειδική κατασκευή, κ.α.) και τη θέση στην οποία τοποθετείται. Το σύστημα τροφοδοτείται με 12 ή 24V DC. Περιλαμβάνει μετασχηματιστή ο οποίος τοποθετείται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι επισκέψιμος. Β. Ο προβολέας τύπου LED εφαρμόζει στη ράγα και τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο της. Η ράγα φέρει ροοστάτη ο οποίος τοποθετείται στον τεχνικό χώρο της προθήκης και πρέπει να είναι συμβατός με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο DALI. H ισχύς του καθορίζεται στα ≥ 1,2W με φωτεινή ροή ≥ 210 lumen στα 12 ή 24V DC, η χρωματική απόδοση στο CRI > 80 και η θερμοκρασία χρώματος από 2800 έως 3200°Κ. Η διάστασή του ορίζεται ≤ 8 εκ. και θα έχει τη δυνατότητα περιστροφής κατά 360° περί τον οριζόντιο άξονα και περί τον κάθετο άξονα ≥ 270°. Η τοποθέτηση του φωτιστικού συστήματος γίνεται με 3 τρόπους ανάλογα με την κατασκευή στην οποία εντάσσεται: - Σε εσοχή στην οροφή της προθήκης. - Με αποστάτη στο δάπεδο της προθήκης. - Με ανάρτηση και στηρίγματα (αποστάτες ύψους ±10 mm) από την κρυστάλλινη οροφή της προθήκης. Αναλυτικές ποσότητες και θέσεις φωτιστικών στα άρθρα μελέτης φωτισμού και στα σχέδια των εκθεσιακών κατασκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| Α12 | Φωτισμός προθηκών ΦΠΡΟ2. Σύστημα γραμμικού φωτισμού τύπου LED: Σύστημα φωτισμού κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου (σώμα), με ημιδιάφανο κάλυμμα (διαχύτη) το οποίο αποδίδει άμεση συμμετρική δέσμη φωτός. Φέρει ενσωματωμένο κύκλωμα με 20-25 WHITE LED’ s/m και ισχύς 15-20 W/m με φωτεινή ροή ≥ 1000 lumen/m. Η θερμοκρασία χρώματος του φωτισμού των λαμπτήρων είναι από 2800°Κ έως 3200°Κ και υψηλής χρωματικής απόδοσης CRI > 80. Το σύστημα τροφοδοτείται με 12 ή 24V DC. Περιλαμβάνει μετασχηματιστή και ροοστάτη οι οποίοι τοποθετούνται στον τεχνικό χώρο της προθήκης και είναι συμβατοί με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο DALI. Αναλυτικές ποσότητες και θέσεις φωτιστικών στα άρθρα μελέτης φωτισμού και στα σχέδια των εκθεσιακών κατασκευών | ΝΑΙ |  |  |
| Α13 | Φωτισμός προθηκών ΦΠΡΟ3. Σύστημα γραμμικού φωτισμού τύπου mini LED bar: Σύστημα φωτισμού κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου (σώμα) μικρής διατομής ± 3,5 χ 3,5 mm, το οποίο αποδίδει άμεση συμμετρική δέσμη φωτός. Φέρει ενσωματωμένο κύκλωμα με mini LED και ισχύ ≥ 10W/m με φωτεινή ροή ≥ 900 lumen/m. Η θερμοκρασία χρώματος του φωτισμού των λαμπτήρων είναι από 2800°Κ έως 3200°Κ και υψηλής χρωματικής απόδοσης CRI > 80. Το σύστημα τροφοδοτείται με 12 ή 24V DC. Περιλαμβάνει μετασχηματιστή και ροοστάτη οι οποίοι τοποθετούνται στον τεχνικό χώρο της προθήκης και πρέπει να είναι συμβατοί με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο DALI. Η τοποθέτηση του φωτιστικού συστήματος γίνεται με στηρίγματα παρόμοιας διατομής κολλητά στην ακμή της κρυστάλλινης οροφής της προθήκης το οποίο δίνει τη δυνατότητα στρέψης ± 360° σε κάθετο άξονα. Αναλυτικές ποσότητες και θέσεις φωτιστικών στα άρθρα μελέτης φωτισμού και στα σχέδια των εκθεσιακών κατασκευών | ΝΑΙ |  |  |
| Ε | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ε1 | Αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι και των προδιαγραφών της Μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής του Παραρτήματος ΙΙΙ | ΝΑΙ |  |  |
| E2 | Αυτοψία στον χώρο και γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κτηρίων που θα τοποθετηθούν τα παραδοτέα | ΝΑΙ |  |  |
| Ε3 | Προμήθεια και εγκατάσταση: • Εκατόν πενήντα εννιά (159) προθηκών μουσειακών εκθεμάτων (μεμονωμένων ή και τμημάτων μεγαλυτέρων ενιαίων συνόλων), αυτοφωτιζόμενων, αεροστεγών και ανοιγόμενων, με διάφορα συστήματα ανοίγματος και εφο¬διασμένων με συστήματα ενεργητι¬κού ελέγχου σχετικής υγρασίας σαράντα επτά (47) εξ αυτών. Φωτισμός προθηκών: δυο χιλιάδες πεντακόσια (2500) τεμάχια led spots σε ράγα, χίλια εξακόσια εξήντα δύο (1662 ) γραμμικά led και τριάντα εννέα (38,7) μέτρα γραμμικά mini led Bar. • Είκοσι (20) μεταλλικών βαθρών μουσειακών εκθεμάτων. • Τριάντα έξι (36) λοιπών εκθεσιακών κατασκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε4 | Συνεργασία με τον ανάδοχο αναρτήσεων εκθεμάτων για την ασφαλή τοποθέτηση των αναρτήσεων στις προθήκες και τυχόν διατρήσεων που θα προκύψουν στο σώμα των προθηκών | ΝΑΙ |  |  |
| Ε5 | Μετά την παράδοση των υλικών και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης , ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης ποσού 2% επί του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού. Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των πρωτοκόλλων παραλαβής και διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριετή και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε6 | Διαθέτετε υπεύθυνο έργου με δεκαπέντε έτη (15) επαγγελματικής εμπειρίας σε διαχείριση υλοποίησης αντίστοιχων, κατά τα οριζόμενα στο 2.2.6α, έργων | ΝΑΙ |  |  |